экзаменационные билеты

для аттестации рабочих по профессии

### “Стропальщик”

Билет № 1

1. Требования к изготовлению, испытанию и маркировке стропов.

2. Обязанности стропальщика перед началом работ.

3. Порядок установки стреловых самоходных кранов на выносные опоры.

4. Средства защиты от действия электротока: основные и вспомогательные.

Билет № 2

1. Типы и конструкция стальных канатов.

2. Обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

3. Порядок организации производства работ стреловыми самоходными кранами на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи.

4. Причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации грузоподъемных кранов.

Билет № 3

1. Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений.

2. Порядок аттестации и периодической проверки знаний стропальщика.

3. Горизонтальная привязка башенного крана к строящемуся зданию, сооружению.

4. Какую ответственность несут стропальщики за нарушение производственной инструкции?

Билет № 4

1. Тара: назначение, маркировка, техническое освидетельствование.

2. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов.

3. Порядок организации производства работ при кантовке грузов кранами.

4. Основные способы выполнения искусственного дыхания.

Билет № 5

1. Стропы и их разновидности.

2. Сроки проверки знаний стропальщиков.

3. Порядок организации производства работ при подаче грузов в открытые проемы сооружений и люки в перекрытиях.

4. Действия стропальщика при аварии.

Билет № 6

1. Обязанности стропальщика при внезапном прекращении подачи электроэнергии на кран (груз находится в поднятом положении).

2. Порядок организации производства работ при перемещении груза несколькими кранами.

3. Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза.

4. Требования к работе с электрофицированным инструментом, переносными элеткросветильниками и приборами.

Билет № 7

1. Выносные опоры: назначение, конструкция.

2. Содержание производственной инструкции стропальщика.

3. Порядок подъема груза по массе близкой к грузоподъемности крана.

4. “Напряжение шага”. Способы выхода человека из зоны растекания тока.

Билет № 8

1. Способы крепления концов стального каната.

2. Обязанности стропальщика при опускании груза.

3. Порядок организации производства работ при погрузке и разгрузке полувагонов.

4. Какие надписи и плакаты должны быть на кране  и на месте производства работ?

Билет № 9

1. Способы крепления стального каната на барабане.

2. Сроки осмотра съемных грузозахватных приспособлении и тары.

3. Виды сигнализации, применяемой между крановщиком и стропальщиком.

4. Определение опасной зоны для нахождения людей при перемещении грузов башенным краном.

Билет № 10

1.Понятие о расчете стальных канатов и коэффициенте использования каната.

2. Технологическая карта на погрузо-разгрузочные работы: назначение и содержание.

3. Порядок организации производства работ при погрузке и разгрузке панелевозов.

4. Порядок организации производства работ при перемещении длинномерных грузов.

Билет № 11

- Влияние коушей на прочность и надежность канатов при использовании

стропов.

2. Какие грузы запрещается поднимать кранами?

3. Порядок организации производства работ при разгрузке и загрузке автомашин.

4. Как выполняется искусственное дыхание?

Билет № 12

1. Полиспасты: назначение и устройство.

2. Цепи: изготовление, соединение, признаки и нормы браковки.

3. Порядок организации производства работ при подаче грузов в оконные проемы и на балконы.

4. Обозначение опасных зон. Знаки безопасности.

Билет № 13

1. Основные узлы и механизмы стрелового самоходного крана.

2.Грузозахватные приспособления: разновидности и область применения.

3. Порядок организации производства работ при подъеме грузов, масса которых неизвестна, или на которые не разработаны схемы строповки грузов.

4. Воздействие электротока на организм человека.

Билет № 14

1. Траверсы: назначение, признаки и нормы браковки.

2.Обязанности стропальщика после окончания работы.

3. Определение опасной зоны для нахождения людей при перемещении грузов стреловым самоходным краном.

4. Инструктаж по технике безопасности. Виды и цель инструктажа.

Билет № 15

1. Захваты: разновидности, область применения, изготовление и маркировка.

2. Порядок аттестации и периодической проверки знаний стропальщиков.

3. Порядок организации производства работ при перемещении груза несколькими кранами.

4. Личная безопасность стропальщика при выполнении погрузо-разгрузочных работ.